## Slide 1
LSIS S100 przemiennik ogólnego przeznaczenia

## Slide 2
Uniwersalne przeznaczenie
Ruch poziomy/tarcie
Sterowanie
liniami
Uderzenia/bezwładność
Ruch pionowy/grawitacja
Rotacja/płyny
Metal, papier
Prasy, nawijaki
Suwnice, dźwigi,
windy
Pakowanie, przetwór, transport
Wentylator, pompa,
dmuchawa
S100 aplikacje docelowe
Standardowe aplikacje
Aplikacje przemysłowe
Trudność techniczna

## Slide 3
Wielkości obudowy
0.4~22kW
Opcja IP66/NEMA4X
0.4~4kW
5.5~22kW
30~75kW
Standard IP20
128mm
256.6mm

## Slide 4
Dane ogólne
Moce
  - 200V, Jedna faza, 0.4~2.2kW( 2.5~11A, HD)
  - 200V, Trzy fazy, 0.4~15kW (2~55.9A, HD)
  - 400V, Trzy fazy, 0.4~75kW (1.8~152A, HD)
  Przeciążalność
  - 150% przez 60sek. (Ciężkie obciążenia)
  - 120% przez 60sek. (Lekkie obciążenia)
  Zakres napięć
  - 200~240V Jedna/Trzy fazy (-15%/+10%)
  - 380~480V Trzy fazy (-15%/+10%)
  Tryb sterowania
  - V/f, Bezczujnikowe vector, PM Bezczujnikowe (w trakcie)
  Częstotliwość wyjściowa
  - 0~400Hz (Bezczujnikowe: 0~120Hz)
  Częstotliwość nośna
  - Ciężkie obciążenia: 1~15kHz / Lekkie obciążenia: 1~5kHz
  Stopień ochrony
  - Standard: IP20, Opcja: NEMA1/NEMA4X(IP66)
  Certyfikaty
  - CE, UL, cUL, RoHS
0.4
0.75
1.5
3.7
5.5
7.5
11
15
2.2
18.5
22
kW
IP20 200V/1Φ (C2)
IP66 200V/3Φ
IP66 400V/3Φ
4.0
IP20 400V/3Φ
IP20 200V/3Φ
IP20 200V/1Φ
75
55
37
30
IP20 400V/3Φ (C3)
Wbudowany filtr EMC, panel LED
Wbudowana klawiatura LED
Wbudowany filtr EMC, dławik DC oraz wyłącznik (IP66, NEMA4X)
Wbudowany filtr EMC, dławik DC oraz klawiatura
IP20 400V/3Φ

## Slide 5
Dane ogólne
Moc napędu | 0.4~4kW | 5.5~22KW | 30~75kW
Wykonanie |  |  | 
Listwa I/O | StandardI/O: 27pinów (3.5mm, trzy poziomy) Drugie I/O: 23piny (5mm, trzy poziomy) |  | 34piny (5mm, dwa poziomy)
Klawiatura | Klawiatura 7 segmentowa jako standard |  | Klawiatura graficzna jako standard
Wbudowana komunikacja | RS485(Modbus RTU / LS Bus) (Max. prędkość 115kbps) |  | 
Opcja komunikacja | CANopen, Profibus DP, Ethernet(Modbus TCP / Ethernet I/P) |  | 
Filtr EMC | Jako opcja: 200V/1Φ(C2) 400V/3Φ(C3) | Standard wbudowany: 400V/3Φ(C3) | Jako opcja: 400V/3Φ(C3)
Dławik DC | Brak |  | Wbudowany
Moduł hamujący | Wbudowany |  | Zewnętrzny
Montaż obok siebie | Side by Side (3mm) |  | N/A (50mm)
Instalacja karty opcyjnej | Zewnętrzna |  | Wewnętrzna
Pokrywa wentylacji | Otwarta | Zamknięta | 

## Slide 6
Przyjazna klawiatura
Wyświetlacz | 7-Segmentowy, 4 cyfry
LED | 4
Przyciski | 8 przycisków - 4 kierunki - Run - Stop / Reset - Enter (SET) - ESC*
7 segmentowa (0.4~22kW)
Wyświetlacz | Graficzny LCD (128x64 Pixeli)
LED | 3
Przyciski | 11 przycisków - 4 kierunki - Mode - Stop / Reset - FWD / REV - ESC / MULTI* - PROG ENT
Graficzny LCD (30~75kW)

## Slide 7
Listwa I/O
Standard I/O (0.4~22kW)
Drugie I/O (0.4~22kW)
Standard I/O (30~75kW)
 | Standard I/O (0.4~22kW) | Standard I/O (30~75kW) | Drugie I/O (0.4~22kW)
Ilość pinów | 27 pins | 34 pins | 23 pins
Wyjście przekaźnikowe | A1,B1,C1 | A1,B1,C1 | A1,B1,C1
24V wyjście | 24 | 24 | 24
Zasilanie analog (+12V) | VR | VR | VR
Wejście analogowe | V1 | V1 | V1
Wejście analogowe prąd/nap. | I2 | I2 | I2
Wyjście analogowe Prąd/nap. | AO | AO1 | AO
Wyjście analogowe | - | AO2 | -
RS485 / Uziemienie | S+,S- / SG | S+,S- / SG | S+,S- / SG
Wejście bezpieczeństwa | SA,SB,SC | SA,SB,SC | SA,SB,SC
Zacisk wspólny | CM | CM | CM
Otwarty kolektor | Q1,EG | Q1,EG | Q1,EG
Wejścia cyfrowe (PNP/NPN) | P1~P7 | P1~P7 | P1~P5
Wejście pulsowe (0~32kHz) | TI | TI | P5(wspólny)
Wyjście pulsowe (0~32kHz) | TO | TO | Q1(wspólny)
Odległość pinów | 3.5mm | 5mm | 5mm

## Slide 8
Filtr EMC i dławik DC
Filtr EMC
Wbudowany filtr zgodny z dyrektywą EMC (EN6180-3 drugie środowisko kategoria C3) dostępny w S100 0.4~75kW 3x400VAC. Kategoria C2 dostępna w wykonaniu jednofazowym S100 0.4~2.2kW 200VAC.
Filtr EMC
Wbudowany Kategorii C2 lub C3
Bank kondensatorów
Długa żywotność, diagnoza żywotności!!!
Wentylator
Zasysający
Zdejmowana zaślepka pokrywy
Diagnoza żywotności
Radiator
Zaślepka kabli
Dławik DC
Dławik DC wbudowany w standardzie S100 30~75kW. Poprawia współczynnik mocy oraz pozytywnie wpływa na THDI (<40%).

## Slide 9
Topologia Dual CPU
Nowa generacja procesorów w technologii Dual CPU gwarantuje znacznie szybszy czas przetwarzania informacji, a co za tym idzie kontrola silnika jest lepsza. Dodatkowo użycie wewnętrznej komunikacji CAN pozwala na redukcję szumów.
Technologia DUAL CPU
Główny procesor DSP | 
Prędkość | 60MIPS*
Pamięć | Flash: 256kByte RAM: 36kByte
I/O MCU | 
Zegar | 48Mhz
Pamięć | Flash: 32kByte RAM: 16kByte

## Slide 10
Ulepszona kontrola momentu
S100 zapewnia znakomitą kontrolę momentu. Udoskonalony algorytm sterowania wektorowego umożliwia uzyskanie 200% momentu startowego przy 0.5Hz oraz precyzyjne ustawianie limitów momentu. Dostępne opcje autotuningu pozwalają oszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność sterowania.
Charakterystyki momentu

## Slide 11
komunikacja RS485
Stabilne poziomy sygnałów
- Udoskonalono obwód rezystora terminującego
Niezależne zasilanie dla komunikacji RS485
- brak wrażliwości na zakłócenia zewnętrzne i wewnętrzne
Wysoka prędkość komunikacji
- sześć razy szybciej niż w IG5A (IG5A: 19kbps  S100: 115kbps)
Wbudowana komunikacja RS485 (Modbus RTU & LS Bus) jest znacznie szybsza w porównaniu do IG5A (Max. prędkość 115kbps). Usprawniono również niezawodność.

## Slide 12
Kompaktowe wymiary
Prawie 40% mniejszy gabaryt od IG5A
290mm
180mm
163mm
S100
iG5A
* Porównywany model o mocy 11KW 400VAC
S100 jest jednym z najmniejszych produktów na rynku.
Kompaktowy rozmiar
Instalacja jeden obok drugiego
70mm
50mm
50mm
50mm
50mm
70mm
70mm
30mm
30mm
2mm
68mm
68mm
68mm
2mm
410mm
268mm
142mm
S100 pozwala na oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.

## Slide 13
Bardziej wydajne chłodzenie
Innowacyjny system chłodzenia chroni wnętrze urządzenia przed szkodliwymi czynnikami otoczenia, takimi jak kurz i pył.
Radiator
Pokrywa wentylatora
IGBT
Wlot powietrza
Wywiew powietrza
Wylot powietrza
Wlot powietrza

## Slide 14
Wysoki stopień ochrony IP66
Modele w wykonaniu IP66 , NEMA4X S100 dostępne są do mocy 22KW. Wysoki stopień ochrony chroni przed wodą i kurzem. Idealne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego.
Zewnętrzny wentylator radiatora
Wewnętrzny wentylator dla PCB i kondensatorów
Wyłącznik mocy

## Slide 15
Multi parametryzacja
Opcyjna, zewnętrzna klawiatura LCD (kompatybilna z serią IS7, wbudowana dla modeli o mocy 30-75KW) umożliwia parametryzację wielu napędów z poziomu jednego falownika. Falowniki należy połączyć magistralą RS485.
•••
Slave 1
Master
Slave 2
Slave 2
Panel LCD
Komunikacja RS485

## Slide 16
Komunikacja P2P
Komunikacja peer to peer (P2P) umożliwia dzielenie się wejściami/wyjściami pomiędzy falownikami, będącymi podłączonymi do sieci P2P. Opcja szczególnie przydatna w systemach wielonapędowych.
Wbudowana
komunikacja RS485
Master
Slave

## Slide 17
Wejście bezpieczeństwa STO
S100 kompatybilny jest z Europejską Dyrektywą Maszynową, bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń. Pozwala to na oszczędność miejsca, pieniędzy i czynności serwisowych.
SC
Bramki
Sterowanie
24V
M
Zasilanie
SA
SB
Przekaźnik
bezpieczeństwa
S100
Wejście STO pozwala na uzyskanie bezpiecznego stopu, zgodnego z EN60204-1, kategoria stopu 0 (niekontrolowany stop przeprowadzony przez odcięcie zasilania). Wejście również zgodne z EN954-1, kategoria bezpieczeństwa 3 oraz EN61508, SIL2 i EN ISO 13849-1 PL d. Zdjęcie zasilania z zacisków SA, SB aktywuje bezpieczny stop – falownik odcina napięcie wyjściowe od silnika a na wyświetlaczu pojawia się napis “SFT.

## Slide 18
Wbudowane funkcje PLC
Wbudowana sekwencja użytkownika (Proste funkcje PLC)
1.Możliwa implementacja prostych sekwencji, przy użyciu PID,
Operacji arytmetycznych, operacji bitowych, itp.
2. Możliwe zaprogramowanie do max. 18 kroków przy użyciu 29 bloków funkcyjnych, 30 parametrów typu void
Czas pętli: do wyboru z przedziału 10msek ~ 1sek
Grupy parametrów
US Group : Ustawienia sekwencji użytkownika
UF Group : Funkcje bloków funkcyjnych, definicja wejść/wyjść

## Slide 19
Szybki i prosty montaż
Przepust kablowy
Prosta wymiana wentylatora
Wentylator
Pokrywa wentylatora
Łatwe kablowanie
Wentylator chłodzący zorientowany jest na górze we wszystkich modelach (powyżej mocy 1.5kW). Wymiana wentylatora nie wymaga odłączenia kabli siłowych i jest bardzo prosta.
Dzięki licznym prowadnicom oraz przepustom, kablowanie jest bardzo proste .
Monitorowanie zużycia wentylatora i kondensatorów
S100 na bieżąco monitoruje stan wentylatorów chłodzących oraz kondensatorów. Gdy żywotność elementów zbliża się końcowi, wyjście aktywowane jest jako stan alarmowy.

## Slide 20
Dostępne opcje
Pokrywa kabli: Po instalacji pokrywy, S100 spełnia wymagania NEMA 1.
Kołnierz: Instalacja kołnierza pozwala na instalację radiatora za płytą montażową szafy sterowniczej.
Pokrywa wentylatora
Ściana

## Slide 21
Opcje komunikacji
Karta komunikacyjna CANopen
Złącze | Pin | Sygnał | Opis
 | 1 | GND | CAN uziemienie
 | 2 | CAN_L | CAN_L Bus Line (Dominujący nisko)
 | 3 | SLD | CAN Ekran
 | 4 | CAN_H | CAN_H Bus Line (Dominujący wysoko
 | 5 | - | Zarezerwowane
1
5
Typ urządzenia | CANopen
Topologia sieci | Bus Topology
Prędkość | 20kbps, 50kbps, 125kbps, 250kbps, 500kbps, 800kbps, 1Mkbps
Liczba stacji | 64
Wspierana kom. | Process Data Object (PDO), Service Data Object (SDO), Synchronization (Sync), Network Management (NMT)
Rezystor terminujący | 120 ohm 1/4W
Dostępne PDO | PDO1 (CiA 402) PDO3 (LS Profile)
Nazwa vender | 0x7D (LSIS)
Dane techniczne
LED
LED | Kolor | Opis
CPU | Zielony | Zasilanie
ERROR | Czerwony | Błąd komunikacji
MODE | Zielony | NMT status
BUS | Czerwony | Inna prędkość i profil od mastera

## Slide 22
Opcje komunikacji
Karta komunikacyjna Profibus DP
Złącze | Pin | Sygnał | Opis
 | 1 | None | None
 | 2 | M24 | 24V output GND
 | 3 | RxD/TxD-P | Transmitter-receiver data Plus
 | 4 | CTRL-P | Control signal for Repeater
 | 5 | DGND | Signal GND
 | 6 | VP | 5V for terminal resistor
 | 7 | P24 | 24V output Plus
 | 8 | RxD/TxD-N | Transmitter-receiver data Negative
 | 9 | CTRL-N | Control signal for Repeater
1
6
Dane techniczne
LED
LED | kolor | Opis
CPU | Zielony | Power status
ERROR | Czerwony | Comm. Error
ONLINE | Zielony | Comm. Online status
Typ urządzenia | PROFIBUS-DP Slave
Auto Baud Rate Detect | Support
Sync Mode | Support
Freeze Mode | Support
Max Input Length | 8 words
Max Output Length | 8 words
Baud Rate Support | 9.6K, 19.2K, 93.75K, 187.5K, 500K, 1.5M, 3M, 6M, 12M
Modular Station | Support
Max Module | 2
Max. no. of Nodes | Max 32 nodes without repeater (Including Master)
LED | CPU, ERR, ONLINE
Comm. connector | 9Pin D-sub

## Slide 23
Opcje komunikacji
Karta komunikacyjna Modbus TCP / Ethernet I/P
Złącze | Pin | Sygnał | Opis
 | 1 | TX+ | Transmitter data Plus
 | 2 | TX- | Transmitter data Minus
 | 3 | RX+ | Receiver data Plus
 | 4 | NONE | Not used
 | 5 | NONE | Not used
 | 6 | RX- | Receiver Minus
 | 7 | NONE | Not used
 | 8 | NONE | Not used
8
1
Wybór protokołu (przełącznik nr 1)
Typ urządzenia | ETHERNET-IP
Speed | 10Mbps, 100Mbps
Comm. Method | Base band
Max. distance between nodes | 100m (Node-Hurb)
Max. no. of Nodes | Connected to Hurb
Auto Negotiation | Support
Max. frame size | 1500 bites
Comm. Area access method | CSMA/CD
Frame error checking method | CRC32
Recommended connector TCP Socket | 2 Socket
Dane techniczne
LED
LED | Kolor | Opis | 
SPEED | Zielony | ON | Speed 100Mbps
 |  | OFF | Speed10Mbps
LINK | Zielony | ON | Comm. ready OK
 |  | OFF | Comm. ready FAIL

## Slide 24
Start sprzedaży
0,4~22kW 400V AC
Start
06.2015
06.2015
0.4~22kW 400VAC (IP66, NEMA4X)
30~75kW 400VAC
Start
Start
12.2015

## Slide 25
ANIRO Sp. z o.o.
Chrobrego 64
87-100 Toruń, Polska
Tel. +48 56 657 63 63
Fax. +48 56 645 01 03
www.aniro.pl
aniro@aniro.pl
ANIRO dane kontaktowe
ANIRO